| LASER | PMT | LP FILTER | BP FILTER | Flourochromes in configuration | Other fluorochromes detected in same filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 685 | 695/40 | PerCP-Cy5.5 | PerCP, Pe-Cy5 |
| 488 (blue) | B | 635 | 670/30 | PerCP | PerCP |
|  | C | 505 | 530/30 | FITC | eGFP, eYFP, DiO, CFSE, YoPro1, Alexa 488, Zombie Green |
|  | D | - | 488/10 | SSC |  |
|  |  |  |  | FSC |  |
| 561 (yellowgreen) | A | 750 | 780/60 | PE-Cy7 | PE-Alexa Fluor 750, APC-Vio770. PE-Vio770 |
|  | B | 685 | 710/50 | PE-Cy5.5 | PE-Alexa Fluor 700, 680 & 647 |
|  | C | 635 | 661/20 | PE-Cy5, | 7AAD |
|  | D | 600 | 610/20 | PE-TR/ECD | PE-TxRed, mCherry, mStrawberry, PE-CF 594, Alexa 594, PI |
|  | E | - | 582/15 | PE | PI, Dil, TRITC, DsRed, SYTOXOrange, Cy3,RFP |
|  | F | open |  |  |  |
|  | G | open |  |  |  |
|  | H | open |  |  |  |
| 640 (red) | A | 750 | 780/60 | APC-Cy7 | Alexa 750, Cy7, APC-Vio770, APC-H7 |
|  | B | 710 | 730/45 | Alexa Fluor 700 | Alexa 680, APC-Cy5.5 |
|  | C | - | 670/14 | APC | DiD, Alexa 647, Alexa 633, Cy5 |
| 407 (violet) | A | 750 | 780/60 | BV 785 | QDot 800 |
|  | B | 685 | 710/40 | BV711 | QDot 705 |
|  | C | 635 | 670/30 | BV 650 | Qdot 650 |
|  | D | 595 | 605/12 | BV 605 | QDot 605 |
|  | E | 570 | 585/42 | BV 570 or Pacific Orange | Qdot 585 |
|  | F | 505 | 525/50 | BV 510 | Alexa 430, Cascade Yellow, QDot 525, Horizon V500 |
|  | G | - | 450/50 | BV 421 or Pacific Blue | Horizon 450, Alexa 405, DAPI, Hoechst, Celltrace Violet, CFP, Zombie Violet, VioBlue, Pacific Green, SytoxBlue |